## Slide 1
TINYML POUR VOTRE PROTOTYPE
Une démarche
Ce support n'est pas une série de réponses. C'est une série de questions que vous devez vous poser avant de toucher à un microcontrôleur.
Groupes PLBD30 — Smart Trafik
Groupe PLBD35 — AQUA-ATMOS
École Centrale Casablanca • Encadrement : K. Zerhouni

## Slide 2
EXERCICE #1 • À REMPLIR AVANT TOUTE CHOSE
Formuler le problème, avant de choisir l'outil.
Un projet PLBD qui échoue, échoue presque toujours ici. Pas dans le code.
LE GABARIT — VOTRE GROUPE, SÉANCE PROCHAINE
Entrée X
Nature, unités, fréquence d'échantillonnage, bruit attendu.
X = ___________________________________________
Sortie Y
Type (classe, scalaire, décision), dimension, plage.
Y = ___________________________________________
Fonction cible f : X → Y
Que voulez-vous qu'elle fasse, précisément ?
f : ________________________________________________
Hypothèse ML
Pourquoi l'apprentissage, plutôt qu'une règle ou un modèle physique ?
Parce que _______________________________________________
Baseline
La méthode la plus simple qui marche. Vous DEVEZ la battre.
Baseline = ______________________________________________
Métrique
UN scalaire qui mesure le succès. Aligné sur l'objectif réel ?
m = ___________________________________________
Contraintes
RAM, énergie, latence, budget, temps de collecte.
≤ ________ , ≤ ________ , ≤ ________
Règle : si vous ne pouvez pas remplir ce gabarit en une phrase par ligne, vous n'êtes pas prêts à coder.
2

## Slide 3
AVANT TOUT • LE BON RÉFLEXE
Ne cherchez pas l'IA. Cherchez la plus petite solution qui marche.
Un prototype d'ingénieur est jugé sur ce qu'il résout, pas sur le nombre de buzzwords.
NIVEAU 1
Règle simple
QUAND
Si le problème s'écrit avec < 10 conditions stables, commencez par là.
EXEMPLE
« Si T < seuil ET RH > 60 %, activer TEC. »
« Si densité < 20 véh/km, cycle par défaut. »
CE QUE CELA APPORTE
Déterministe, vérifiable, débugable. Zéro données d'entraînement.
NIVEAU 2
Optimisation classique
QUAND
Si vous optimisez un objectif sous contraintes, sans incertitude majeure.
EXEMPLE
Programmation linéaire, contrôle PID, planification.
Surtrac repose principalement sur du schedule-driven optimization.
CE QUE CELA APPORTE
Outillé, interprétable, adapté au temps réel embarqué.
NIVEAU 3
Apprentissage automatique
QUAND
Si la règle est implicite dans les données et impossible à écrire.
EXEMPLE
Reconnaître un véhicule sur une image.
Prédire la production d'eau à 3 h selon le contexte.
CE QUE CELA APPORTE
Puissant, mais exige des données, un pipeline, et une validation.
TinyML pour votre proto • École Centrale Casablanca
3

## Slide 4
CONTRAINTE STRUCTURANTE
Pour vos protos, le cloud n'est pas une option.
Quatre raisons qui rendent l'inférence embarquée obligatoire — pas optionnelle.
01
Latence
Un feu tricolore qui attend la réponse du serveur a déjà changé les règles du jeu. Décision locale = réponse en 10–50 ms.
02
Connectivité
AQUA-ATMOS cible explicitement des territoires isolés. Pas de 4G = pas de cloud. Un carrefour marocain n'est pas fiable 100 % du temps non plus.
03
Énergie
Envoyer des données par radio coûte plus cher que les traiter localement. Un panneau solaire n'a pas le budget.
04
Coût & souveraineté
Pas de facture cloud mensuelle, pas de données qui partent chez un tiers. Essentiel pour un proto académique puis un déploiement africain.
Conclusion : vous construisez un système edge. La question n'est pas « cloud ou edge », c'est « quel edge ».
TinyML pour votre proto • École Centrale Casablanca
4

## Slide 5
TINYML • CE QU'UN MCU PEUT VRAIMENT FAIRE
TinyML, précisément.
Exécuter un modèle — entraîné au préalable — directement sur un microcontrôleur à quelques dollars, consommant sous le milliwatt.
LES CONTRAINTES RÉELLES D'UN MCU
Ressource
Serveur GPU
Smartphone
ESP32-S3 (TinyML)
Mémoire
32 à 80 Go VRAM
4 à 12 Go RAM
512 Ko SRAM
Stockage
téraoctets
~128 Go
4 à 8 Mo Flash
Puissance
~300 W
~3 W
~0,3 W
Taille modèle
GPT-4 ≈ 1 000 Go
~100 Mo
< 500 Ko
Coût
> 10 000 $
~500 $
~ 10 $
Un facteur 10⁶ en mémoire. Les tâches réalistes sont bornées : classification de quelques classes, détection de motifs simples, régression sur quelques variables.
TinyML pour votre proto • École Centrale Casablanca
5

## Slide 6
STACK TECHNIQUE • DE BOUT EN BOUT
La chaîne TinyML, en cinq étapes.
Aucune n'est optionnelle. Si vous en sautez une, vous le payez à la fin.
1
Collecte
Capteurs → échantillons étiquetés.
Min. viable : 50–200 / classe.
OUTILS
Arduino + code minimal
2
Entraînement
Sur PC ou cloud (gratuit).
Keras / TensorFlow, ou no-code.
OUTILS
Edge Impulse, Colab
3
Conversion
Float32 → int8 (quantization).
Taille ÷ ~4, latence ÷ ~3.
OUTILS
TensorFlow Lite
4
Déploiement
Modèle converti en tableau C/C++
intégré au firmware.
OUTILS
TFLite Micro, PlatformIO
5
Inférence
Le MCU lit ses capteurs,
exécute, décide — en boucle.
OUTILS
Arduino IDE, ESP-IDF
Edge Impulse est le raccourci standard : data → modèle → firmware en quelques heures, sans écrire de ML.
TinyML pour votre proto • École Centrale Casablanca
6

## Slide 7
MATÉRIEL • CHOISIR SA CARTE
Trois cartes, trois usages.
Choisissez en fonction du capteur dominant, pas du nom de la carte.
ESP32-S3
~10 €
POINT FORT
Polyvalent. Wi-Fi + BLE + 512 Ko de RAM.
IDÉAL POUR
Capteurs numériques (T, RH, lumière), audio, logique.
Communication entre nœuds.
POUR VOUS
Défaut raisonnable pour AQUA-ATMOS.
ESP32-CAM
~15–25 €
POINT FORT
ESP32 + caméra OV2640, optimisé pour la vision.
IDÉAL POUR
Détection, comptage, classification d'image.
Portée limitée (~2 Mpx, faible luminosité délicate).
POUR VOUS
Défaut raisonnable pour Smart Trafik.
Nano 33 BLE Sense
~35 €
POINT FORT
Arduino avec capteurs intégrés (IMU, micro, T, RH, lumière).
IDÉAL POUR
Prototypage rapide sans câblage.
Parfait pour apprendre la chaîne TinyML.
POUR VOUS
Excellent pour les premières itérations de test.
TinyML pour votre proto • École Centrale Casablanca
7

## Slide 8
CAS 1
Smart Trafik —
gérer le trafic à une intersection.
Décomposer avant de coder.

## Slide 9
SMART TRAFIK • DÉCOMPOSITION
Trois sous-problèmes. Trois natures différentes.
Confondre ces trois niveaux est l'erreur la plus fréquente. Chacun appelle une technique différente.
A
PERCEPTION
Combien de véhicules, où, dans quelle file ?
Vision par ordinateur (CNN quantifié sur ESP32-CAM),
ou capteurs ultrasons / magnétiques — plus simples, moins riches.
CNN quantifié • TinyML
B
DÉCISION
Quelle phase activer, pendant combien de temps ?
Pas forcément du ML. Un algorithme d'optimisation de planning (schedule-driven) suffit souvent.
Surtrac lui-même repose sur une optimisation combinatoire alimentée par la perception.
Optimisation • Heuristiques • Parfois RL
C
COORDINATION
Comment les intersections se parlent-elles ?
Problème multi-agents. Propagation de l'état local aux voisins via ESP-NOW ou MQTT.
L'onde verte émerge de règles locales + communication.
Protocole de messages • Éventuellement MARL
TinyML pour votre proto • École Centrale Casablanca
9

## Slide 10
SMART TRAFIK • LES DÉCISIONS QUI VOUS REVIENNENT
À votre table, les choix à justifier.
Ne demandez pas « quelle est la bonne réponse ». Demandez « laquelle choisissons-nous, et pourquoi ».
Capteur dominant ?
☐ Caméra (riche, coûteuse en calcul)
☐ Capteur magnétique / IR (simple, limité)
☐ Mixte (fusion — plus complexe)
Trade-off : richesse d'information vs difficulté du modèle.
Tâche de perception ?
☐ Classification d'état de voie (vide / fluide / saturé)
☐ Détection et comptage (bounding boxes)
☐ Régression directe (densité estimée)
Contrainte : dataset réaliste en 2 semaines ? annotation manuelle ?
Boucle de décision ?
☐ Cycle fixe (baseline)
☐ Règle adaptative alimentée par la perception
☐ Optimisation combinatoire (style Surtrac)
Commencer par baseline fixe, toujours. C'est la référence à battre.
Métrique principale ?
☐ Temps d'attente moyen
☐ Débit (véhicules / min)
☐ Pire cas : temps max subi
Une seule métrique principale. Les autres sont secondaires.
Sur votre cahier : entourez votre choix. Écrivez la raison en une phrase. Pas plus.
TinyML pour votre proto • École Centrale Casablanca
10

## Slide 11
CAS 2
AQUA-ATMOS —
extraire l'eau de l'air, intelligemment.
Où mettre l'IA, et où ne pas en mettre.

## Slide 12
AQUA-ATMOS • DÉCOMPOSITION
Trois leviers. L'IA n'est pertinente que sur certains.
Règle d'or : utiliser l'IA là où une règle statique échoue parce que les conditions varient dans le temps.
A
CONTRÔLE DE BASE
TEC allumé / éteint. Régénération CaCl₂ oui / non.
Commencer par une machine d'états déclenchée par des seuils psychrométriques (T, RH, point de rosée).
Ça marche à 80 %. N'utilisez pas d'IA ici.
Règles • PID • Automate à états
PAS DE ML
B
PRÉDICTION
Dans 2 h, vaut-il mieux produire ou attendre ?
Régression sur historique (T, RH, heure, ensoleillement) → rendement prédit.
Permet d'anticiper et de répartir l'énergie dans la journée.
Régression • MLP léger • TinyML
ML PERTINENT
C
ANOMALIES
Le système fonctionne-t-il comme prévu ?
Détection d'écart entre production observée et attendue → alerte maintenance.
Critique pour un déploiement isolé sans opérateur sur place.
Détection d'anomalies • Autoencoder
ML PERTINENT
TinyML pour votre proto • École Centrale Casablanca
12

## Slide 13
AQUA-ATMOS • FORMULER AVANT DE MODÉLISER
L'équation que vous devez écrire en premier.
Avant de parler de modèle : quel phénomène physique votre IA apprend-elle ?
BORNE THERMODYNAMIQUE (psychrométrie)
m_eau_max = ρ_air · V̇ · [ W(T, RH) − W(T_cond) ] [kg/s]
W(T, RH) = humidité spécifique de l'air ambiant. W(T_cond) = humidité spécifique à la température de condensation atteinte par le TEC.
CE QUE VOTRE MODÈLE APPREND VRAIMENT
ŷ = f_θ ( T, RH, P_solaire, heure, mois ) ≈ m_eau_reel ( conditions, état système )
Le modèle corrige la borne thermodynamique par tout ce qu'elle ignore :
• rendement réel du TEC (non idéal, dégradé dans le temps)
• pertes thermiques du système (isolation, ventilation)
• régime du sorbant CaCl₂ (saturé, en régénération)
• état de charge batterie → puissance disponible pour refroidir
Sans cette formulation, votre modèle est une boîte noire qui devine. Avec elle, c'est une correction physique apprise — beaucoup plus défendable.
TinyML pour votre proto • École Centrale Casablanca
13

## Slide 14
AQUA-ATMOS • STRATÉGIE DATASET
Sans données, pas d'IA. Organisez la collecte.
Vous n'avez pas de prototype. Vous devez quand même avancer. Trois sources, dans cet ordre.
1
Simulation physique
Tables psychrométriques + courbes TEC constructeur → jeu de données synthétique. Valide le pipeline AVANT d'avoir le proto.
TEMPS
~ 3 jours
QUALITÉ
Faible mais utile
2
Données météo publiques
Historique Casablanca ou site cible (Open-Meteo, ONM) → distributions réalistes de (T, RH, irradiance). Vos mesures indoor calibrent le capteur.
TEMPS
~ 1 semaine
QUALITÉ
Moyenne
3
Mesures réelles en phase proto
1 à 2 semaines de journalisation continue sur le prototype → fine-tuning du modèle. Workflow standard en TinyML embarqué.
TEMPS
~ 2 semaines
QUALITÉ
Élevée
La qualité monte avec le temps — donc commencez la collecte MAINTENANT, même imparfaite.
TinyML pour votre proto • École Centrale Casablanca
14

## Slide 15
AQUA-ATMOS • DE LA PRÉDICTION À LA DÉCISION
Un modèle n'est pas une politique.
Voici le squelette. Les [à décider] sont vos choix — justifiés à votre soutenance.
// boucle principale, cadence = [ à décider ] (proposition : 10 min)
lire_capteurs(T, RH, irradiance, niveau_batterie)
y_pred = modele.predire( [T, RH, irradiance, heure, mois] )
SI niveau_batterie > [ seuil_batterie ] ET y_pred > [ seuil_rentabilite ] :
activer_TEC()
SINON_SI RH > [ seuil_RH ] ET TEC_inactif_depuis > [ durée ] :
activer_cycle_adsorption() // CaCl₂
SINON :
veille()
journaliser(T, RH, y_pred, action, production_reelle)
LES DÉCISIONS QUI VOUS APPARTIENNENT
• Cadence → énergie consommée par lecture vs réactivité.
• Seuils → justifiés par vos données, pas par l'intuition.
• Ordre des conditions → priorité énergétique ou priorité production ?
15

## Slide 16
MÉTHODOLOGIE • ERREURS CLASSIQUES
Huit pièges que vous allez rencontrer.
Ce sont les mêmes erreurs, année après année. Les connaître n'est pas suffisant. Les anticiper, si.
01
Utiliser du ML quand une règle suffit
Symptôme : « on voulait juste tester l'IA ». Fix : slide 3 — règle → optimisation → ML.
02
Dataset trop petit ou trop homogène
50 photos prises au même endroit, à la même heure. Le modèle apprend votre mur, pas votre tâche.
03
Fuite de données (train / test)
Des images adjacentes dans la même séquence dans les deux splits → accuracy irréaliste. Split par jour, par lieu.
04
Métrique non alignée sur l'objectif
Accuracy 95 % sur un dataset à 95 % de classe majoritaire = modèle trivial. Regardez F1, rappel par classe.
05
Modèle trop lourd pour la cible
Entraîné sur PC, il tient. Converti pour ESP32, il crash : SRAM insuffisante. Testez la taille tôt.
06
Pas de baseline
« Notre modèle fait 82 % » — 82 % vs quoi ? Sans cycle fixe ou règle à seuil, vous ne savez rien.
07
Validation sur des données vues
Tuning des hyperparamètres sur le jeu de test → optimisme chronique. Réservez un jeu final jamais touché.
08
Journalisation oubliée
Le prototype tourne, mais rien n'est loggé. Résultat : aucun dataset pour la v2. Premier code = logs.
TinyML pour votre proto • École Centrale Casablanca
16

## Slide 17
MÉTHODOLOGIE • PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL
Comparer proprement. Sans quoi, rien n'est prouvé.
Le même protocole que dans un papier scientifique — en plus court, pas en moins rigoureux.
SETUP
— Découper vos données : 60 % train / 20 % val / 20 % test.
— Figer le jeu test dès le début. Personne ne le regarde avant la fin.
— Fixer une graine aléatoire. Loguer la version du modèle.
COMPARER
— Baseline : méthode la plus bête qui marche (cycle fixe, seuil statique).
— Votre modèle principal sur le même jeu test.
— Variantes : une par hypothèse que vous voulez tester.
RAPPORTER
— Métrique principale, intervalle de confiance (±).
— Cas d'échec concrets : où votre modèle se trompe, pourquoi.
— Coût : taille du modèle, latence, énergie estimée.
Le minimum vital : UNE figure qui montre baseline vs votre modèle sur le même jeu test. Si cette figure n'existe pas, votre rapport n'existe pas.
TinyML pour votre proto • École Centrale Casablanca
17

## Slide 18
BARÈME • CE QUI DISTINGUE UN RENDU MOYEN D'UN RENDU EXCELLENT
Trois niveaux. Choisissez où vous voulez arriver.
Ce n'est pas un classement secret. C'est le barème explicite sur lequel vous serez lus.
FAIBLE
Démo qui marche, sans justification
— Un capteur, un modèle, une sortie.
— Pas de baseline.
— Pas de discussion des limites.
— Accuracy donnée sans jeu test séparé.
CORRECT
Baseline + modèle + comparaison
— Formulation claire (slide 2).
— Baseline explicite, battue proprement.
— Métrique unique, mesurée sur un jeu test.
— Code propre, reproductible.
EXCELLENT
Démarche de recherche, à l'échelle PLBD
— Dataset structuré, documenté, versionné.
— Étude d'ablation : quelle entrée contribue à quoi ?
— Discussion des échecs + limites matérielles.
— Protocole qu'un autre groupe peut reproduire.
Le niveau « correct » suffit à avoir une bonne note. Le niveau « excellent » distingue les groupes qui feront de la recherche un jour.
TinyML pour votre proto • École Centrale Casablanca
18

## Slide 19
ENTRE GROUPES • GRILLE DE REVUE
Chaque groupe évalue un autre. Selon cette grille.
Pas « c'est cool ». Pas « c'est bien ». Cinq critères, un score, trois commentaires obligatoires.
Critère
Ce qu'on cherche
Score
1. Clarté du problème
Le gabarit de la slide 2 est rempli, en une phrase par ligne.
/ 5
2. Justification du choix IA
Pourquoi ML plutôt qu'une règle ? L'argument tient-il ?
/ 5
3. Qualité des données
Taille, diversité, split propre, absence de fuite.
/ 5
4. Cohérence métrique ↔ objectif
La métrique mesure-t-elle vraiment ce qui compte pour le projet ?
/ 5
5. Faisabilité embarquée
Le modèle tient-il sur la cible ? Latence, mémoire, énergie.
/ 5
TROIS COMMENTAIRES OBLIGATOIRES — une ou deux phrases chacun
1 point fort
Ce que vous voudriez reproduire dans votre propre projet.
1 faiblesse critique
Le fail qui, non corrigé, invalide le reste. Soyez précis.
1 amélioration concrète
Actionnable en une semaine, pas en six mois.
Une revue utile se relit sans le projet sous les yeux. Si votre commentaire ne tient pas sans contexte, il est trop vague.
TinyML pour votre proto • École Centrale Casablanca
19

## Slide 20
SYNTHÈSE • MATRICE DE DÉCISION
Le bon outil pour chaque sous-problème.
La même question pour chaque brique : est-ce que la règle explicite suffit ?
Sous-problème
Approche recommandée
Technologie
SMART TRAFIK
Compter / caractériser le trafic
CNN de classification 3 classes
ESP32-CAM + Edge Impulse
Décider la phase à activer
Optimisation (pas de ML)
Algorithme de planification
Coordonner les intersections
Messages entre nœuds
ESP-NOW ou MQTT
AQUA-ATMOS
Piloter TEC / CaCl₂
Règles psychrométriques
Automate à états
Prédire le rendement à 1 h
Régression (MLP ou Random Forest)
ESP32-S3 + TFLite Micro
Détecter les pannes silencieuses
Écart prédit vs mesuré
Seuillage sur résidu
TinyML pour votre proto • École Centrale Casablanca
20

## Slide 21
SEMAINE PROCHAINE • CE QUE VOUS LIVREZ
Cinq livrables avant la prochaine séance.
Pas six. Pas trois. Cinq. Mêmes pour les deux groupes — seul le contenu change.
01
Gabarit de la slide 2, rempli.
Sept lignes. Une phrase par ligne. Tape-le, imprime-le.
02
Baseline décidée, justifiée.
Une phrase qui décrit la méthode la plus simple contre laquelle vous allez vous comparer.
03
Métrique décidée, mesurable.
Comment allez-vous la mesurer, avec quel outil, sur quel ensemble.
04
Stratégie de collecte de données, démarrée.
Au moins la source n°1 (simulation ou données publiques) en train d'être téléchargée / écrite.
05
Bon de commande matériel, prêt.
Carte choisie, capteurs listés, budget chiffré. Pas commandé — prêt à être validé.
TinyML pour votre proto • École Centrale Casablanca
21

## Slide 22
Quatre principes
à emporter.
01
Le bon outil, pas le plus sophistiqué.
Règle > optimisation > ML. Passez au niveau supérieur seulement quand le précédent échoue.
02
Formuler avant de modéliser.
Si vous ne pouvez pas écrire X, Y, f, baseline, métrique — vous n'êtes pas prêts.
03
Toujours contre un baseline.
Votre IA doit battre la méthode bête. Sinon, elle ne sert à rien. Une figure, deux courbes.
04
Loguer tout, dès le premier jour.
Les données que vous ne collectez pas aujourd'hui sont perdues pour toujours. Premier code = logs.
Questions, doutes, choix techniques — envoyez-moi votre problème, pas votre solution.